## Slide 1
Urban Mining:
Litium-paristojen raaka-aineiden kierrättäminen
University of Milano-Bicocca
EIT Raw Materials/ RM@Schools
Chiara Ferrara
Riccardo Morina
Nicolò Pianta

## Slide 2: Litium-paristojen elinkaari
Johdanto

## Slide 3
Litium-paristoja…kaikkialla !
Elektroniikkayhtiö Sony keksi Litium-paristot (LIB) 80-luvulla ja julkaisi ne markkinoille vuonna 1991. Siitä lähtien LIB:t ovat mullistaneet jokapäiväisen elämämme. Vuonna 2019 John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ja Akira Yoshin palkittiin kemian Nobel-palkinnolla LIB:jen kehittämisestä.

## Slide 4
Mikä on litium-paristo?
Se on sähkökemiallinen laite, joka pystyy muuttamaan kemiallisen energian sähköenergiaksi. Reaktio on käänteinen, eli voit ladata ja purkaa litiumioni-paristoja (LIB) satoja kertoja.
LIB:t sisältävät nämä osat:
Elektrodit (joissa redox-prosessit tapahtuvat = syntyy elektroneja ja ioneja)
Ulkoinen piiri elektronien kiertoon
Elektrolyytit ionien kiertoon

## Slide 5
Leikkausskuva
https://e-lyte-innovations.de/knowledge/working-principle-lithium-ion-battery/

## Slide 6
Komponenttien yksityiskohdat
Pääkomponentit LIB-paristoissa ovat:
Anodi: grafiitti ja hiilipohjaiset materiaalit
Katod: kiinteät oksidit, jotka koostuvat siirtymäalkuaineista ja litiumista
Elektrolyytti: litium-suola liuotettuna orgaanisiin liuottimiin

## Slide 7
Anodi
Grafiitti on hiilen kiteinen muoto. Se koostuu pinotuista grafeenikerroksista. Grafiittia esiintyy luonnossa ja se on vakain hiilen muoto normaaleissa olosuhteissa.
Grafiitti on LIB-anodin eniten käytetty materiaali.

## Slide 8
Katodi
Katodissa voi käyttää useita erilaisia materiaaleja. Katodimateriaalista riippuen on mahdollista optimoida akun ominaisuuksia.
Yleensä katodina olevat materiaalit ovat kiinteitä kiteisiä oksideja, joilla on seuraavat ominaisuudet:
Sisältää litiumia
Saatavilla erilaisia siirtymämetalli-ioneja, joilla on eri hapetusaste
Rakenne, jossa on litiumin kulkeutumiselle suotuisat kanavat

## Slide 9
Katodi
Markkinoilla käytettävät materiaalit ovat LiCoO2 (ensimmäinen kaupallistettu ja levinnein), LiMn2O4, Li(Ni/Mn/Co)O2, LiFePO4.
LiCoO2
LCO
Li(Ni/Mn/Co)O2
NMC
LiMn2O4
LMO
LiFePO4
LFP
Element legend: Li, C, O, P, Mn Fe, Co, Ni

## Slide 10
LIB:n valmistus ja kriittisten alkuaineiden käyttö
LIB:t ovat laajalti levinneet kannettaviiin elektroniikkalaitteisiin ja sähkön varastointilaitteisiin. Viime vuosina sähköajoneuvojen buumi on ollut mahdollista LIB:ien ansiosta. On helppo kuvitella, että LIB:iden kysyntä ja tuotanto kasvavat jatkuvasti.
Puhtaiden energiateknologioiden ja alueiden arvioitu markkinakoko kaudella 2020-2050.
(Kevät 2022)

## Slide 11
LIB:ien tuotanto ja kriittisen materiaalien käyttö
Monet erilaiset komponentit ovat välttämättömiä näiden laitteiden asianmukaiselle toiminnalle ja monia erilaisia raaka-aineita tarvitaan.
Joitakin näistä alkuaineista pidetään kriittisinä raaka-aineina.
Tästä johdannosta herää kaksi suurta kysymystä:
Mitä kriittisiä raaka-aineita tarvitsemme litiumioniakkuihin ja mikä on niiden tarve?
Mitä teemme näillä jatkuvasti kasvavalla määrällä litiumioniakkuja, kun ne on käytetty loppuun?

## Slide 12: Raaka-aineet
Yhdistyneet Kansakunnat julisti vuoden 2019 "alkuaineiden jaksollisen järjestelmän kansainväliseksi vuodeksi", kun Mendelejevin jaksollisen järjestelmän julkaisemisesta tulee kuluneeksi 150 vuotta. Tarve oli osoittaa alkuaineiden keskeinen rooli yhteiskunnan kulttuuristen, taiteellisten, taloudellisten ja poliittisten näkökohtien yhdistämisessä sekä kiinnittää yleisön huomio jaksollisen järjestelmän merkityksellisyyteen ja raaka-aineisiin.

## Slide 13: Kriittiset alkuaineet

## Slide 14: Kriittiset raaka-aineet

## Slide 15
Maailman ylikulutuspäivä: päivä, jolloin ihmiskunta käyttää kuvainnollisesti loppuun vuotuisen hyvityksen, jonka maapallomme tarjoaa meille luonnonlähteinä, mikä vaikuttaa "luonnonpääomaan".
Ylikulutuspäivän jälkeen: Maa ei täydennä kulutettavia luonnollisia lähteitään. Näyttää siltä, että siitä päivästä lähtien "vuosittainen luonnollinen luotto", jonka Maapallo meille tarjosi, olisi loppunut.
2016: 8. elokuuta
2017: 2.elokuuta
2018: 1. elokuuta
2019: 29. heinäkuuta
2020: 22. elokuuta
2021: 29. heinäkuuta
2022: 28. heinäkuuta
…2023?

## Slide 16: Litium
Litium ei koskaan esiinny metallimuodossa sen reaktiivisuuden vuoksi. Meriveden Li-pitoisuudeksi arvioidaan 230 miljardia tonnia (suhteellinen pitoisuus 0,14-0,25 miljoonasosaa), kun taas maankuoressa pitoisuus vaihtelee välillä 20-70 ppm.
Litium kaivetaan maankuoresta aavikoilta suolaalueilta ja/tai suolavedestä Li2CO3:na. Nämä sedimentit sijaitsevat pääasiassa Etelä-Amerikassa ja Australiassa.

## Slide 17: Litium
Litiumin erottaminen merivesistä on samanlaista kuin natriumilla ja vaatii valtavia vesimääriä haihdutusaltaisiin.
Litiumsedimenttejä löytyy myös aavikoilta ja niiden käyttöön liittyy ongelmia ihmisille ja ympäristölle.

## Slide 18: Litium
Litiumin louhinnalla on valtava vaikutus paikalliseen maatalousyhteiskuntaan, luonnonvaroihin ja alueelliseen ympäristöön.

## Slide 19: Koboltti
Global Cobalt consumption (2017)
Mined Cobalt production
Koboltti on välttämätön LCO-katodimateriaalin, tuotannossa. Co louhitaan Ni:n sivutuotteena, ja se sijaitsee Kongossa, josta louhitaan yli 70 % koboltin kokonaismäärästä.

## Slide 20: Koboltti
Koboltin louhinta on tärkeä kysymys lapsityövoiman, ihmisten terveyden, työntekijöiden oikeuksien ja ympäristövaikutusten kannalta.

## Slide 21: «Kestävyys»
Litiumioniakkuja pidetään "puhtaina", koska ne hyödyntävät sähköä ja mahdollistavat energian varastoinnin, joten ne voivat edistää sähköajoneuvojen leviämistä perinteisten polttomoottoreiden sijaan sekä voivat edistää uusiutuvan energian hyödyntämistä.
On tärkeää huomioida kestävyys (sustainability), joka perustuu laitteiden koko elinkaareen tuotannosta sen hävittämiseen (ns. kehdosta hautaan -arviointi).

## Slide 22: Litium-paristojen käyttöiän loppu
Litiumioniakut on tehty kestämään keskimäärin 5-7 vuotta, mutta niiden suorituskyky heikkenee ajan myötä. Useammin LIB:t hylätään, kun ne ovat vielä hyvässä toimintakunnossa. Tämä siksi, etteivät laitteet toimi tai ovat vanhentuneet (esim. matkapuhelin, älykello, kannettava…).
Nykyään Italiassa ja Euroopassa ei ole olemassa erityistä polkua käytettyjen litiumioniakkujen keräämiseen, eikä myöskään käytännön näkökulmasta lainsäädännöllisesti. Käytetyt LIB:t hylätään niiden laitteiden kanssa, jotka ne antavat käyttöön. Tilanne on lähes sama maailmanlaajuisesti.
Euroopan Unionin paristo- ja akkusääntely keskittyy Pb- ja Ni-paristoihin, mutta sitä ei ole päivitetty. Uusi lainsäädäntö on parhaillaan EU-parlamentin käsittelyssä ja pian meillä on uudet säännöt hävittämisestä ja kierrätyksen vähimmäisprosentteista! Näiden vaatimusten mahdollistavan teknologisen ratkaisun kehittäminen on kiireellistä ja tärkeää.

## Slide 23: Litium-paristojen käyttöiän loppu
LIB:t sisältävät monia erilaisia komponentteja, kuten oksideja, muovia, metalleja, orgaanisia liuottimia ja litiumsuoloja.
Kun LIB:t hävitetään kaatopaikoille, materiaalit voivat saastuttaa maaperän. Lisäksi paristot voivat aiheuttaa tulipaloja ja räjähdyksiä. Monet paristojen sisältämistä komponenteista voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille ja ympäristölle.
Käytetyt litiumioniakut ovat ongelma: ne ovat vaarallisia, ja niiden määrän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa.

## Slide 24: KIERRÄTYS
Käytettyjen litiumioniakkujen kierrätys on ratkaisu kahteen alussa esitettyyn ongelmaan:
Kriittisten raaka-aineiden liiallinen hyödyntäminen
Ongelma uudenlaisen jätteen käsittelyssä
Kierrätys voi tarjota:
Vaihtoehtoisen lähteen kriittisten raaka-aineiden toimittamiseen (usein Li:n ja Co:n painoprosentti on korkeampi käytetyissä LIB:issä kuin primäärilouhinnassa hyödynnetyissä luonnollisissa mineraaleissa!)
Oikean tavan käsitellä tätä jätettä, välttäen hävittämistä kaatopaikalle

## Slide 25: Kierrätys kiertotalouden näkökulmasta
LINEAR ECONOMY
CIRCULAR ECONOMY
RAW MATERIAL
WASTES
CONSUME
DISTRIBUTION
PRODUCTION
RAW MATERIALS
PLANNING
PRODUCTION
REMANUFACTURING
DISTRIBUTION
CONSUME,
USE, REUSE, REPAIR
RECYCLE
DIFFERENTIATED WASTE COLLECTION
RESIDUAL WASTE

## Slide 26
LiCoO2 kierrätys litiumin ja koboltin näkökulmasta

## Slide 27: Miksi LiCoO2?
Tämä laboratoriotutkimus keskittyy yhdisteeseen LiCoO2
se on LIB:n arvokkain komponentti
Se muodostaa suuren %-osuuden LIB:n painosta
Se on yleisin ja käytetyin kaupallisissa LIB:issä
Li ja Co ovat kriittisimmät hintojen nousun, saatavuuden ja luonnon esiintymien lokalisoitumisen kannalta

## Slide 28: Päätavoite
Laboratoriotyön tavoitteena on käsitellä LiCoO2-jauhe ja ottaa talteen litium ja koboltti puhtaassa muodossa (esim. Litium-suola ja kobolttisuola).
Nämä suolat voidaan saattaa markkinoille tai käyttää uuden LiCoO2-erän synteesiin kiertotalousjärjestelmän kannalta.

## Slide 29: Esikäsittely laboratoriomittakaavassa
Katodin materiaalien keräys käytetyistä paristoista vaatii monia vaiheita. Kaikkia näitä vaiheita kutsutaan "esikäsittelyiksi". Vaiheet ovat pakollisia turvallisuussyistä.
Paristojen keräys (ei aina helppoa)
Varauksen purkaminen (turvalliseksi tekeminen)
Pariston avaaminen argon-suojakaasussa (räjähdyksen välttäminen)
Elektrodien avaaminen
Katodin keräys
LiCoO2:n eristäminen

## Slide 30: Laboratoriomittakaavan vaiheet
Varauksen purkaminen
Akun avaaminen käsin
Mekaaninen erotus
Älypuhelimien akkujen keräys

## Slide 31: Tätä EI saa tehdä kotona

## Slide 32: Kierrätys teollisessa mittakaavassa
Kierrätys ei ole kovin yleistä, mutta sitä toteutetaan jonkin verran teollisella tasolla pääasiassa Kiinassa ja Etelä-Koreassa.
Kierrätys tapahtuu kahden päämenetelmän mukaisesti:
Pyrometallurgia: LIB:t murskataan ja kuumennetaan >1000°C:een. Muoviset ja orgaaniset komponentit sekä myös litium menetetään, koska ne ovat haihtuvia. Vain jäljelle jääävät metallit otetaan talteen seoksina. Tämä prosessi on yksinkertainen, mutta edellyttää suurta energiankulutusta ja ympäristöjalanjälkeä.
Hydrometallurgia: Pyrometallurgisista käsittelyistä saaduista seoksista metallit liuotetaan vahvoillla epäorgaanisilla happoilla (HNO3, HCl, H2SO4). Tämä prosessi on yksinkertainen, mutta vaatii valtavan määrän vettä, johtuen metallien huonosta liukoisuudesta. Lisäksi syntyy myrkyllisiä kaasuja, kuten NOX, SOX.

## Slide 33: Kierrätys teollisessa mittakaavassa
Parhaat vaihtoehdot happoliuottimiksi teollisella tasolla LiCoO2:n hajottamiseksi ovat: HNO3, HCl, H2SO4.
Nämä ovat vahvoja epäorgaanisia happoja, jotka johtavat katodimateriaalien nopeaan ja tehokkaaseen hajoamiseen (>90 %:n hajoamissaanto), mutta niillä on joitain haittoja:
Tarvitaan suuri määrä happoliuoksia, koska liukenemisesta saadut metallit eivät liukene hyvin happamiin liuoksiin
Syntyy kaasuja, kuten NOx, SOx.

## Slide 34: Nykytilanne
Tutkimustasolla on monia erilaisia lähestymistapoja teollisen hydrometallurgian haasteiden voittamiseksi.
Orgaanisia happoja hyödyntävä “pehmeä” hydrometallurgia tarjoaa kestävän vaihtoehdon perinteiselle hydrometallurgialle.
Orgaaniset hapot ovat:
Hyviä metallien kompleksointiaineita, mikä parantaa liukoisuutta
Halpoja
Biohajoavia
Korkeat hajoamissaannot, verrattavissa epäorgaanisilla hapoilla saatuihin

## Slide 35: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
Kokeellisessa työssä tutkitaan joidenkin orgaanisten happojen liuotustehoa verrattuna epäorgaaniseen happoon:

## Slide 36
Orgaanisten happojen vesiliuoksen valmistaminen
Punnitse orgaaninen happo keitinlasiin ja lisää 20 ml tislattua vettä. Aseta keitinlasi magneettilevylle, jonka sisällä on magneettisekoitin. Odota kunnes jorgaaninen happo liukenee kokonaan.
2) Epäorgaanisten happojen vesiliuoksen valmistaminen
Ota keitinlasi ja laita siihen 20 ml tislattua vettä. Ota pitkällä pipetillä 2 ml HNO3 65 % ja laita keitinlasiin. Laita magneettisekoitin päälle ja sekoita muutaman minuutin ajan.
Varoitus!! Typpihappo on vaarallista: vain opettaja tekee tämän osuuden
Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä

## Slide 37: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
3) Liuotusprosessi
Punnitse sama määrä LiCoO2:ta reaktioita varten. Ota huomioon, että LiCoO2:n ja happoliuoksen välisen suhteen on oltava 20 g (kiinteä)/l (neste)
Kokoa lämmitysjärjestelmä kuvassa näkyvällä tavalla
Liuotus on järjesteltävä noudattaen seuraavia ehtoja tulosten suoran vertailun mahdollistamiseksi:
75°C
1h

## Slide 38: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
Ajan ja lämpötilan yhdistelmä ei ole optimaalinen kullekin tarkasteltavalle hapolle, joten on mahdollista, että joissakin tapauksissa saat täydellisen liukenemisen, kun taas toisissa tapauksissa vain osittaisen liukenemisen. Ajatuksena on verrata eri happojen tehokkuutta samoissa koeolosuhteissa. Tee muistiinpanoja ja havaintoja liukenemisen aikana! Liukenemisnopeus, liuosten värin muutos jne.

## Slide 39: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
Tunnin kuluttua lopeta lämmitys. Näet, että liuos värjäytyy ja tämä on tärkeä signaali. Koboltti muodostaa komplekseja, jotka voivat absorboida näkyvää valoa. Joissakin tilanteissa voit havaita mustan kiinteän faasin prosessin lopussa, tämä on LCO, joka ei reagoi.
Mahdollisen kiinteän jäännöksen suodatuksen, vedellä pesun ja kuivauksen perusteella voidaan laskea hajoamissaanto.
Säästä syntyneet liuokset seuraavaan vaiheeseen

## Slide 40: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
Värinmuutos johtuu koboltista. Liuoksen erilainen väri johtuu orgaanisesta haposta, joka vuorovaikuttaa koboltin kanssa.

## Slide 41: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
Vapaaehtoinen: UV-vis mittausten avulla voidaan määrittää maksimiabsorption aallonpituus, jota voidaan verrata kirjallisuudessa aiemmin raportoituihin tuloksiin.

## Slide 42: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
Liuos sisältää LiCoO2:n hajoamistuotteen: Li ja Co ioneina.
Päätavoitteena on ottaa talteen sekä Li että Co puhtaana suolana (eli koboltin suolana ja litiumin suolana). Näillä tuotteilla on arvoa markkinoilla (taloudellinen kestävyys), mutta niitä voidaan käyttää myös LiCoO2:n uudelleensynteesiin (kiertotalouden järjestelmä).
Seuraava askel on erottaa Li ja Co, ja tätä varten saostetaan selektiivisesti ensin toinen kahdesta ionista.

## Slide 43: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
1. Koboltin saostus:
Lisää liuokseen 370 mg oksaalihappoa. Saostuma muodostuu 15 minuutin kuluessa. Saatu kiinteäfaasi on [Co(II)(C2O4)]. Suodata ja punnita jauhe. Säästä suodatettu liuos!
2. Litiumin saostus:
Lisää suodokseen 780 mg natriumkarbonaattia ja sekoita, kunnes muodostuu valkoinen sakka. Saatu kiinteä faasi on Li2C03. Suodata ja punnitse jauhe.

## Slide 44: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
Liuotusreaktion (1h) aikana sinulla on aikaa etsiä tietoa käyttämistäsi hapoista: Mikä on hinta? Mitkä ovat turvallisuusvaatimukset tällaisten happojen hävittämiselle? Ovatko ne myrkyllisiä/vaarallisia/biohajoavia?
Kemiallinen tehokkuus on olennaista, mutta se ei ole ainoa huomioon otettava parametri: prosessin taloudellinen ja ympäristön kestävyys ovat myös keskeisiä tekijöitä ehdotetun prosessin loppuarvioinnissa.

## Slide 45: Laboratoriotyö: LiCoO2:n kierrätys happokäsittelyllä
Happo | Liuotuksen saanto | Co saanto | Li saanto | Hapon hinta | Turvallisuus-näkökulmat | Jätteiden käsittely
Saadaksesi yleiskuvan tuloksistasi, mieti ja täytä tämä taulukko. Keskustele kollegojesi kanssa eri strategioiden eduista ja haitoista. Mikä on paras vaihtoehto ja miksi?